1.2.6. Ausschreibungstext

… Stück

Breitfächerauslass für bündigen Einbau in den oberen Bereich der Raumwand, zur Erzeugung eines aufgefächerten und stabilen Zuluftstrahls; Frontplatte mit integrierten Düsenscheiben zur Erzeugung eines Strahlbündels mit hohem Impuls und perforierter Ausblasfläche, aus der Zuluft turbulenzarm ausströmt; beliebige Auffächerung des gesamten Zuluftstromes und damit rascher Abbau der Strahlgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zur Raumluft; Luftdurchlass in zwei Volumenstrombereichen lieferbar,

bestehend aus:

- perforierter Frontplatte, in drei Nennlängen verfügbar, mit integrierten 2-teiligen Düsenscheiben in 1- oder 2-reihiger Ausführung. Die Düsenscheiben sind einzeln um 360° manuell drehbar;

- alternativ kann der Breitfächerauslass mit einer perforierten Designblende ausgestattet werden. Die Düsenscheiben liegen hinter, der Perforation, wodurch der Luftdurchlass eine gefälligere Optik erhält ohne die Funktion zu beeinträchtigen;

- Anschlusskasten mit offener Rückseite für Kombination mit Fan Coil (FC) oder mit einem oder zwei Anschluss-Stutzen für Anschluss an eine flexible Rohrleitung (FL) inkl. Volumenstrom-Drossel.	
Befestigung der Frontplatte am Anschlusskasten mit Steckverbindung.

Werkstoff:

- Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Fläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1 + 3)

- 2-teilige Düsenscheiben	
– Blendscheibe aus Polycarbonat PC-GF-10-V0, eingefärbt ähnlich RAL 9010, reinweiß oder ähnlich RAL 9005, tiefschwarz 1 + 3)	
– Einsatz aus Acryl-Butadien-Styrol ABS-V0, eingefärbt tiefschwarz ähnlich RAL 9005

- Perforierte Designblende aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Fläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz

Typ: BF-V – __ – ___ – __ – __ – ___ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Andere Farben auf Anfrage

3) Bei Ausstattung mit perforierter Designblende standardmäßig schwarz

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de