1.2.7. Ausschreibungstext

....... Stück

Brüstungsauslass für die Anordnung in eine bauseitige Brüstungsverkleidung oberhalb von Fan Coil-Geräten und Druckkanälen. Die Ausblasrichtung ist verstellbar, mit einem Vertikalstrahl zur Fassadenabschirmung und einem zum Raum hin geneigten Luftstrahl für direkte Raumbelüftung. Auffächerung des Zuluftstrahles mit raschem Geschwindigkeitsabbau und Vermeidung von thermisch unbehaglichen Raumluftwalzen.

Luftdurchlass bestehend aus:

- perforierter Frontplatte mit Blendrahmen und integrierten Fächerelementen sowie integriertem zweireihigen Induktivauslass mit verstellbaren Induktivelementen. Die Fächerelemente sind einzeln um 360° manuell drehbar.

Werkstoff:

- 2-teilige Düsenscheiben

- Blendscheibe aus Polycarbonat PC-GF-10-V0, eingefärbt reinweiß, ähnlich RAL 9010 oder tiefschwarz, ähnlich RAL 9005

- Einsatz aus Acryl Butadien Styrol ABS-V0, eingefärbt tiefschwarz, ähnlich RAL 9005

- Induktivelemente aus Polycarbonat PC-GF-10-V0, eingefärbt in reinweiß ähnlich RAL 9010 oder in tiefschwarz ähnlich RAL 9005.

- Perforierte Frontplatte und Blendrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9010 oder ähnlich RAL ........ 1)

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: BL – V ….

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Anderer Farbton auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de